忻审管生态函〔2020〕93号

关于繁峙县鑫友矿业有限公司年产240万吨

球团项目（一期工程120万吨/年生产线）

环境影响报告书的批复

繁峙县鑫友矿业有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县鑫友矿业有限公司年产240万吨球团项目（一期工程120万吨/年生产线）环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，违反了环保有关法律规定，违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局查处（繁环法〔2020〕05号）。你公司必须认真吸取教训，增强法律意识，杜绝违法行为再次发生。

二、你公司在繁峙县繁城镇高升寨村西侧700m建设年产120万吨球团项目，项目采用链篦机-回转窑-环冷机工艺。主要建设内容包括：配料室、综合室、造球室、布料系统、焙烧系统及其配套的贮运、辅助、公用和环保工程。项目总投资10000万元，其中环保投资3529万元。繁峙县发改局出具了同意该项目备案、变更、延期的文件（繁发改备案〔2017〕121号、繁发改函〔2019〕第17号、繁发改函〔2019〕第34号），繁峙县国土局出具了该项目的用地意见（繁国土资函〔2018〕22号），繁峙县住建局

出具了该项目的规划选址意见（繁住建函〔2018〕11号）；在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，综合考虑繁峙县人民政府出具的《关于繁峙县鑫友矿业有限公司暂不具备进入开发区的情况说明》（繁政函〔2019〕62号），我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

三、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工现场应设置临时沉淀池等设施，施工废水经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；严格限制施工范围，施工场地边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘、场地硬化等措施；不得在现场进行混凝土搅拌的施工作业，避免形成新的大气污染源；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置；严格按《报告书》中施工期遗留问题的整改措施完成施工场地硬化、绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。生活污水经处理能力1m3/h污水一体化处理设施处理后用于车间地坪冲洗、绿化用水等，不得外排；球团设备冷却水为净循环水，经冷却后循环利用，少量排水用作球团混合配料补充水，不得外排；湿法脱硫产生的废水、湿式电除尘排水经管道收集后进入废水处理系统，处理后全部回用至脱硫系统和湿式电除尘，不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。焙烧烟气采用SCR脱硝+双室四电场静电除尘器+石灰-石膏湿法脱硫+湿式电除尘+消白处理，处理后的废气经1根80m高排气筒达标排放,严格落实五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）有关要求，确保达到钢铁行业超低排放标准。其他有组织产尘点配套高效布袋除尘器，产尘点满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中限值要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。对高噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。除尘灰全部返回原料系统参与配料，在厂内全部综合利用，不得外排；脱硫石膏全部送水泥粉磨企业作为水泥生产原料综合利用，不得外排；废矿物油和脱硝废催化剂等危险废物，规范收集在专用的危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，及时交由有资质的单位进行统一收集处理；生活垃圾定期交由环卫部门统一处理。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，加强营运期环境风险防范工作，制定环境风险应急预案，落实应急措施,定期开展环境应急演练，确保环境安全。

7、落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足我局核定的总量控制指标，二氧化硫104.09吨/年、氮氧化物149.24吨/年、烟尘29.78吨/年、工业粉尘15.5吨/年。

8、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划，加强

管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理，在球团焙烧烟囱排口安装烟气在线监测装置，应与环保系统联网，并确保数据

实时有效传输。

四、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布

环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件，在项目建设，运行过程中产生不符合经审批环境影响评价文件的情形的，应组织开展环境影响后评价。

六、忻州市生态环境局繁峙分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2020年6月30日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局繁峙分局，中国辐射防护研究院