忻审管生态函〔2020〕145号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目生产系统（地面及井下）升级改造工程环境影响报告书

的批复

山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司：

你公司报送的《关于〈山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目生产系统（地面及井下）升级改造工程环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

2012年4月13日，山西省环境保护厅以晋环函﹝2012﹞712号对你公司900kt/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书予以批复；根据忻州市煤炭工业局出具的《关于山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计变更和环保篇章的批复》（忻煤办发﹝2019﹞11号），你公司拟在现有矿区范围内实施生产系统（地面及井下）升级改造工程，本次改造工程主要包括开拓大巷沿煤层布置优化，服务年

限由55.9a增加到56.3a；主斜井、副斜井、回风斜井一次性落底于13号煤层，开拓方式由10、11号煤层接替开采13号煤层变更为10、11号煤层开采2年后与13号煤层实现配采；矿井供热改用空气源热泵，对现有矿井水处理站升级改造，多余矿井水深度处理后达标排放。项目总投资85252.25万元，其中环保投资1616万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实《报告书》中的“以新带老”环境保护措施。改造前优先对原有稳定采空区进行生态恢复和治理；严格控制施工作业范围，减少植被破坏和水土流失；按照“边开釆、边恢复”要求，加强沉陷影响区域综合整治和生态修复，制定沉陷区生态恢复方案和补偿措施；开展岩移变形跟踪观测，发现问题及时釆取措施，进行生态恢复；各项“以新带老”措施在本次工程改造前必须完成，并纳入竣工环境保护验收内容。

2、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；采用符合要求的非道路移动施工机械，采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集处置。

3、严格落实运营期废水污染防治措施。建设1座处理能力250m3/h（2台125m3/h）的矿井水处理站，矿井水经混凝、沉淀、过滤、除氮、消毒后回用水质达到《煤矿井下消防洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下洒水水质标准，可作为井下洒水、黄泥灌浆用水；多余部分经超滤装置（2套90m3/h）深度处理后达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）限值要求后可外排。建设1座处理规模15m3/h、处理工艺采用“缺氧+生物接触氧化+砂滤+活性炭过滤+消毒”的生活污水处理站，生活污水处理后回用于选煤厂生产补充用水、道路洒水、绿化洒水等，不得外排。

4、严格落实运营期大气污染防治措施。原煤利用封闭式输送走廊输送至筒仓储存；运输车辆采用全封闭厢式汽车，厂区出入口设置洗车平台并对出场车辆轮胎冲洗；临时矸石堆场在回填时应严格按照《报告书》要求推平压实覆土并进行喷雾洒水，减少回填过程中产生扬尘以及防止矸石自燃；场界粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

5、严格落实运营期噪声污染防治措施。运输车辆进入噪声敏感点附近应采取减速行驶，严禁鸣笛等措施；选用低噪声生产设备和工艺，对高噪声设备采取隔音、消声、减振等综合降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

6、严格落实运营期固废污染处置措施。本项目煤矸石优先综合利用，利用不畅时送煤矿临时矸石堆场暂存；废机油等危废须规范收集于危废暂存间，并及时交由有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求；生活垃圾分类收集，定期清运至环卫部门指定地点合理处置。

7、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，应组织开展环境影响后评价。

五、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局保德分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2020年10月13日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局保德分局，山西清泽阳光环保科技有限公司