忻审管生态函〔2020〕146号

忻州市行政审批服务管理局

关于忻州市餐厨废弃物资源化利用项目（一期工程）环境影响报告书的批复

忻州市洁晋发电有限公司:

你公司报送的《关于〈忻州市餐厨废弃物资源化利用项目（一期工程）环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在忻州市忻府区豆罗镇下佐村东忻州市洁晋发电有限公司现有厂区内采用厌氧消化产生沼气的处理工艺建设忻州市餐厨废弃物资源化利用项目（一期工程），一期工程建设处理规模为100吨/日，项目主要建设内容包括餐厨垃圾综合处理车间、厌氧消化罐、罐膜一体沼液罐、油脂储罐、沼气净化设备、臭气收集治理设施、污水处理站等。项目总投资12043.38万元，其中环保投资775万元。2019年10月21日，该项目取得了忻府区发展和改革局企业投资项目备案通知书（项目编码：2019-140902-42-03-106627）；忻州市规划和自然资源局出具了该项目的规划意见（忻自然资函﹝2019﹞292号）。在严格落实

《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告书》提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，降低对周边环境的影响。施工扬尘控制要满足“六个百分之百”要求；施工废水沉淀处理后用于施工现场洒水降尘，施工生活污水进入洁晋电厂现有生活污水处理站处理后，回用于厂区洒水降尘，不得外排；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，建筑垃圾全部由汽车清运至环卫部门规定的建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾统一清运至洁晋电厂生活垃圾焚烧炉处置。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。初期雨水收集后通过污水泵排入厂区污水处理站处理，不得混入雨水管网外排；项目厂区新建1座污水处理站，污水处理站分期建设，本次一期工程废水处理规模200t/d，站内设置1条100t/d的餐厨废水处理线和1条100t/d垃圾渗滤液处理线，2条处理线独立运行。餐厨废水和厂区现有生活垃圾焚烧系统垃圾渗滤液分别进入污水处理单元后，餐厨废水经“离心脱水+两级A/O+MBR”工艺处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；生活垃圾渗滤液经“过滤+IC高效厌氧+两级A/O+MBR+NF”工艺处理后，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等重金属污染物达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放限值，COD、BOD5、SS等其他污染物达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；两部分废水分别处理后合并排污口达标排入市政污水管网，最终进入豆罗镇污水处理厂处理；项目生活污水依托洁晋电厂现有生活污水处理站处理后，回用于厂区道路、场地洒水等，不得外排。

严格落实《报告书》提出的分区防渗措施。各生产装置附近及生产废水的所有贮运管线、设备、盛放物料的各类贮槽、废水槽等，必须采取严格有效的防渗措施，做好废水跑、冒、滴、漏的收集管理工作，防止对土壤及地下水造成影响。

- 严格落实运营期大气污染防治措施。严格按照《报告书》要求落实臭气收集处理措施，餐厨废弃物综合处理车间设置臭气负压收集系统，对受料、分选、加热蒸煮等臭气产污环节进行收集处理；污水处理站调节池、厌氧反应设施、曝气设施、污泥脱水设施等采取封闭措施，并设置臭气负压收集系统；各处理单元臭气集中收集后，在引风机负压的作用下通过管道集中送至洁晋电厂焚烧炉焚烧处理，确保厂界恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。餐厨垃圾厌氧消化产生的沼气送洁晋电厂焚烧炉作为辅助燃料。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。优先选用低噪声设备，采取有效的隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废处置措施。餐厨废弃物预处理分选废渣、三相分离废渣、厌氧消化沼渣、污水处理站污泥、纳滤产生的浓缩液、初期雨水收集池底泥，以及厂区生活垃圾均由专用密闭收集桶收集，全部送洁晋电厂焚烧炉焚烧处置；污水处理站纳滤工艺产生的浓缩液回喷焚烧炉处置；沼气净化脱硫过程中产生的废脱硫剂由厂商定期更换回收；废润滑油、废油桶、含油劳保物品等危险废物及时委托有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求；生活垃圾集中收集后送洁晋电厂焚烧处理。

6、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划。规范排污口的建设与管理，制定并落实运营期监测方案，加强管理，建立运行台帐，在废水总排口安装废水在线监测装置，应与环保系统联网，并确保数据实时有效传输。

7、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局忻府分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2020年10月20日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局忻府分局，山西清源环境咨询有限公司