忻审管生态函〔2021〕5号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西鑫昌源飞灰固化物填埋及固体废弃物无害化处理项目环境影响报告书的批复

山西鑫昌源旅游开发有限公司：

你公司报送的《关于〈山西鑫昌源飞灰固化物填埋及固体废弃物无害化处理项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

你公司拟在原平市崞阳镇南村西北约1.2km荒沟内利用原平富乔新能源有限公司生活垃圾焚烧热电联产项目焚烧飞灰的固化物和炉渣新建固体废弃物无害化处理项目，项目占地面积12.56公顷（188.4亩），总库容151.6万m3，其中飞灰填埋区库容约34.49万m3、炉渣物填埋区库容约117.11万m3。主要建设内容包括土石坝及道路工程、地下水及地表水导排工程、库区防渗工程、封场工程及其配套的辅助、公用、贮运和环保工程。项目总投资5500万元，其中环保投资889万元。原平市发展和改革局已对原平市富乔新能源有限公司日处理800吨生活垃圾焚烧热电联产项目核准批复（原发改基字〔2018〕19号）；原平市行政审批服务管理局和原平市发展和改革局联合出具了该

项目的备案证（项目编码：2020-140981-02-03-005213）；原平市自然资源局出具了拟同意办理相关手续后实施的意见。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措

施。严格落实《报告书》提出的土石坝及道路工程、填埋区防渗工程、地下水及地表水收集导排系统、消力池和封场工程等的建设；固化飞灰填埋区防渗工程满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾分类收集，建筑垃圾、工程弃渣统一收集后回用于填埋区场地平整；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路沿线绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。项目区进出口处设洗车平台，对出场车辆轮胎进行冲洗，洗车用水循环使用，不得外排；填埋区上游及侧方汇水通过截洪沟和排水渠排入消力池后，回用于场地填埋作业洒水抑尘，不得外排；工作人员的生活污水，全部回用于场内洒水抑尘。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，运输车辆须加盖篷布，避免沿路抛洒；填埋过程避免大风天气作业，针对飞灰固化物和炉渣填埋过程中产生的扬尘要及时喷雾洒水，湿式作业，填埋时严格按照《报告书》要求摊铺、压实、覆盖并进行喷雾洒水，减少填埋过程中产生扬尘；场界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。场地、道路平整开挖的土石方用于填埋场地的平整；施工及管理人员产生的生活垃圾应分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局原平分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年1月12日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局原平分局，河南昊泉环保科技有限公司