忻审管生态函〔2021〕7号

忻州市行政审批服务管理局

关于忻州市污泥无害化处置项目（一期工程）环境影响报告表的批复

忻州市洁晋发电有限公司：

你公司报送的《关于〈忻州市洁晋发电有限公司忻州市污泥无害化处置项目（一期工程）环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在忻府区豆罗镇下佐村东忻州市洁晋发电有限公司现有厂区西北角建设忻州市污泥无害化处置项目（一期工程），我局已对该项目的可研报告予以批复（项目代码：2020-140902-77-01-021645），主要建设内容包括污泥干化车间、污泥接收车间、干污泥间及其配套的储运、公用和环保工程。项目总投资8682.34万元，其中环保投资461万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；采取边界围挡、物

料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾和生活垃圾分类收集，按照环卫部门要求合理处置。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。喷淋用水、污泥泵清洗废水、车间冲洗废水、车辆清洗废水、渗滤液、冷凝水通过生产废水收集管网进入本项目自建的处理规模200t/d污水处理站，采用“过滤+IC两级A/O+MBR”工艺，处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，排入城市污水管网，最终进入豆罗镇污水处理厂；蒸汽凝结水流入蒸汽凝结水箱暂存，由凝结水泵增压后连续泵送至你公司现有生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）锅炉系统，不得外排；冷却废水进入冷却水池，循环使用，不得外排；生活污水通过厂区内生活污水收集管网进入你公司现有生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）生活污水处理站，处理后用于厂区绿化，不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。本项目采用电采暖，不得自建燃煤锅炉；厂区内污泥采用管道输送，湿污泥采用全密封的污泥运输车输送；干化过程配套1套旋风集尘器收集，各类臭气通过引风管抽出送至你公司现有生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）循环流化床焚烧炉内焚烧处理。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括卧式圆盘干化机、输送机、风机、泵类及运输车辆，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，采用基础减振、设消音器等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。集尘灰收集后进入干污泥仓作为本项目产品；本项目污水处理站产生的污泥送入污泥干化系统处置；废机油收集后依托你公司现有生活垃圾焚烧发电项目（一期工程）的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾在厂区内设置封闭垃圾箱，按照环卫部门要求合理处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众

合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局忻府分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年1月13日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局忻府分局，山西晋新科源环保科技有限公司