忻审管生态函〔2021〕32号

忻州市行政审批服务管理局

关于繁峙县横涧乡2万千瓦分散式风电项目

环境影响报告表的批复

繁峙县辉恒新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县横涧乡2万千瓦分散式风电项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在繁峙县杏园乡南部山区建设2万千瓦分散式风电项目。主要建设内容包括5台4.0MW的风力发电机及箱变、场内集电线路、进场和检修道路、35kV开关站及其相关的配套、公用和环保工程。项目总投资18553.97万元，其中环保投资120万元。忻州市能源局对该项目予以核准批复（忻能源办发﹝2019﹞210号）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方

案和植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林木为环境保护重点，微观选址选线、优化风机布置，避开乔木林和灌木林，制定减少生态影响的施工方案进行项目建设。

2、创优后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止流失措施,施工结束后将剥离表土还原。

3、落实风电机组区、进场和检修道路区、施工场地区、集电线路区施工期和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、进场检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，恢复植被，进行绿化硬化。进场及检修道路侧边采用浆砌石砌筑排水沟；场区检修道路施工结束后，临时道路占地应恢复植被进行绿化。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告表》指定地点合理处置，及时覆土绿化,恢复植被,禁止顺坡倾倒。

（三）严格落实污废水处理措施。施工场地设置沉淀池，设备冲洗废水沉淀后用于场地洒水抑尘，不得外排；开关站内设置1座处理能力0.5m3/h的地埋式一体化污水设施，处理达标后汇入100m3集水池，非采暖期用于站内绿化灌溉、道路喷洒等用水；采暖期将生活污水储存于集水池中，不得外排。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目不得自建燃煤锅炉。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告表》噪声预测影响，你

公司应主动上报繁峙县人民政府及相关部门，在风机外300m范围内设置噪声隔离区，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

（六）严格落实固体废物防治措施。设备检修产生的废油、废蓄电池等危废暂存在危废暂存间，及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求；施工期生活垃圾分类收集清运至环卫部门指定地点处置。

（七）本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局繁峙分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年2月24日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局繁峙分局，山西中安建诚工程项目管理有限公司