忻审管生态函〔2021〕34号

忻州市行政审批服务管理局

关于定襄仁爱医院建设项目环境影响报告表

的批复

定襄县卫生健康和体育局：

你单位报送的《关于〈定襄仁爱医院建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你单位拟在定襄县晋昌镇西河头村北220m处新建定襄仁爱医院。主要建设内容包括利用定襄县仁爱养老院现有养护楼改造为医院主体及其配套的辅助、公用和环保工程。项目总建筑面积6000m2，设置床位50张。项目总投资500万元，其中环保投资23.3万元。忻州市卫生和计划生育委员会出具了该项目的设置医疗机构备案回执（编号：2016140921001）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

- 项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污染防治措施。禁止夜间装修，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）要求；生活垃圾及时送环卫部门指定地点处置。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后和医疗废水一起送至处理能力5m3/h、处理工艺为“格栅+调节池+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒”的污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准，近期通过罐车运输至定襄县污水处理厂处理，远期待污水管网建设完成，通过管道排入定襄县污水处理厂处理，不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。冬季取暖采用4台空气源热泵机组（DN-Y1400），不得自建燃煤锅炉；污水处理站采用封闭、活性炭吸附等除臭措施；医疗废物通过专用容器及防漏胶带收集密封，做到及时清运、处置。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。优化平面布置，医院各楼层安装隔声门窗；优先选用低噪设备，生活及消防水泵置于室内，采取减震措施，定期做好维护、保养；加强入院车辆行驶管理，禁止鸣笛,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。医疗垃圾经消毒处理后和污泥暂存在医疗废物暂存间分类贮存，定期委托有相应资质的单位处理；生活垃圾设置封闭式垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门集中处置。

6、本次评价内容和批复不包括医疗辐射，单体辐射项目应另行评价。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你单位应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局定襄分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年2月25日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局定襄分局，山西水天源环保科技有限公司