忻审管生态函〔2021〕61号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西王家岭煤业有限公司牧塔村果园建设项目（煤矸石综合利用）环境影响报告书

的批复

山西王家岭煤业有限公司：

你公司报送的《关于〈山西王家岭煤业有限公司牧塔村果园建设项目（煤矸石综合利用）环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在保德县孙家沟乡牧塔村南约1100m处荒沟内利用煤矸石填沟造地，煤矸石全部来自山西王家岭煤业有限公司，年处理煤矸石约120万吨，复垦场地占地面积约15.02公顷。主要建设内容包括清底工程、挡矸墙、防渗工程、边坡防护工程、截排水工程、填埋工程、土地复垦工程、道路工程以及配套的辅助、公用和环保工程。项目总投资3000万元，其中环保投资384.5万元。保德县行政审批服务管理局出具了该项目的备案证（项目代码：2020-140931-02-03-017587）；保德县自然资源局出具了该项目的选址意见（保自然资函〔2020〕43号）。在严格落实

《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告书》提出的挡矸墙、排水涵洞、集水竖井、马道及截排水沟、平台排水沟、消力池、护坡工程、黄土夯实防渗等工程的建设；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾分类收集，建筑垃圾、工程弃渣统一收集后回用于填埋区场地平整；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路沿线绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。项目区进出口处设洗车平台，对出场车辆轮胎进行冲洗，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水；工作人员产生的生活污水，全部回用于场内洒水抑尘。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，运输车辆须加盖篷布，避免沿途抛洒；针对煤矸石倾倒及回填过程中产生的扬尘要及时喷雾洒水，湿式作业，回填时严格按照《报告书》要求推平压实覆土并进行喷雾洒水，减少回填过程中产生扬尘以及防止矸石自燃；场界粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。场地、道路开挖的土石方用于回填场地的平整；施工及管理人员产生的生活垃圾应分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施分阶段竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省相对集中行政许可权办法》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局保德分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年4月23日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局保德分局，山西新凯航环保科技有限公司