忻审管生态函〔2021〕75号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西省宁武县怀道调查区煤层气预查项目环境影响报告表的批复

山西省煤炭地质勘查研究院：

你单位报送的《关于〈山西省宁武县怀道调查区煤层气预查项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报请审批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

你单位拟在宁武县、原平市和静乐县三县（市）交界地区[地理坐标（CGCS2000）：北纬38°36′34″～38°53′05″，东经112°06′38″～112°21′29″]实施山西省宁武县怀道调查区煤层气预查项目。本项目具体勘查内容如下：根据《煤层气资源勘查技术规范》（GB/T29119-2012），结合以往怀道煤炭预查区二维地震，本次煤层气预查工作按照6000m的地震线距进行二维地震工作部署，本项目共布置主测线1条，联络测线1条，分为DL1-3、DL1-4两段，炮线长度共计18.4km。设计生产物理点536个。其中，在主线D5线下倾方向、联络线DL1-3和DL1-4线拟定观测系统（3990-10-20-10-3990）为中间激发，道距20m，炮距40m，80次覆盖；在主线D5线上倾方向拟定观测系统（3990-10-20-10-3990）为中间激发，道距20m，炮距20m，160

次覆盖。参照中华人民共和国地质矿产行业标准《煤层气钻井作业规程》（DZ/T 0250-2010），沿地层产状和埋深情况，根据调查区以往地质勘查资料情况，分别在调查区南北布置了2口钻井，总工程量3710m；2口钻井均进行煤层气的试井工作和综合录井工作。项目总投资1380.35万元，其中环保投资182万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期扬尘、柴油机废气等大气污染防治措施。施工场地扬尘采取定期洒水，裸露地表和多余表土覆盖防尘网等措施。物料裸露部分实施苫盖，运输车辆加盖蓬布并严格控制和规范车辆运输量、运输方式和运输路线。柴油机采取使用硫含量不大于10ppm的普通柴油，使用带有SCR尿素溶液脱硝装置的柴油机，加强检修等措施。

2、严格落实施工期水污染防治措施。各钻井井场均设置污水回用系统，钻井废水进入泥浆系统，经沉淀后循环使用，无法利用的污水最终进入废泥浆池。钻井完毕后，废水经移动撬装处理装置（絮凝沉淀+多介质过滤+活性炭过滤工艺）处理后，其清液抽走运至下一井场循环使用，剩余少量废水与废弃泥浆、钻井岩屑一起无害化处置，不外排。生活污水经沉淀后用于道路洒水抑尘，不外排。

3、严格落实施工期噪声污染防治措施。钻进设备选取高效低噪声设备，使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，对位置相对固定的高噪声机械设备设置封闭式设备间，泥浆泵修建活动板房或搭建隔音棚，安装减震垫层，对动力机械设备进行定期的维修、养护。保证建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4、严格落实施工期固体废物污染防治措施。钻屑待干化后和废泥浆一并就地填埋处理，原辅材料废包装物统一回收后外售，生活垃圾设封闭式垃圾收集桶统一收集，定期送当地环卫部门要求的地点统一处理。危险废物建设危废暂存间暂存，并及时送有资质单位处置。

5、严格落实生态环境保护措施。建井结束后清理地表，泥浆池内泥浆干化后覆盖原表层土壤，其余地表进行松土破除板结土地，实施土地平整，地面设计高差±l0cm以内，前期可使用井场排水池内的水进行人工浇灌、绿化。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局宁武分局、原平分局和静乐分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年6月7日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局宁武分局，忻州市生态环境局原平分局，忻州市生态环境局静乐分局，太原霆星环保科技有限公司