# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示板）

项目名称:繁峙县德立再生资源回收有限公司

2.5万吨/年再生资源回收、加工建设项目

建设单位（盖章）:繁峙县德立再生资源回收有限公司

编制日期:       2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 繁峙县德立再生资源回收有限公司2.5万吨/年再生资源 回收、加工建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-140924-89-01-112210 |
| 建设单位联系人 | 石学媖 | 联系方式 | 13935065785 |
| 建设地点 | 山西省繁峙县金山铺乡下浪涧村东北840m，本项目占地为废弃的选矿厂，土地性质属于建设用地，本建设项目不新增用地 |
| 地理坐标 | （N 39度18分9.521秒，E 113度38分3.695秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 繁峙县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2102-140924-89-01-112210 |
| 总投资（万元） | 163.11 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 21.46 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 32400m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、政策符合性分析 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类项目，无淘汰类生产设备，属允许类项目，符合国家的产业政策。 （2）与《山西省大气污染防治条例》符合性分析 根据《山西省大气污染防治条例》第三十一条“排污单位应当严格控制生产过程中产生的粉尘和气态污染物的排放。无组织排放源应当采取封闭、集中收集和处理措施。” 本项目属于一般工业固体废物综合利用，项目采取了严格的大气污染措施，原料库、成品库、废渣库及生产车间全封闭，生产过程中各产尘点通过设置集气罩和布袋除尘器、处理后，各大气污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，污染物排放量较小，对环境空气的影响较小，符合《山西省大气污染防治条例》的相关要求。 综上所述，本项目建设符合国家和山西省相关政策要求。 2、三线一单符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 （1）与生态红线相符性分析 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁地质公园、水源地等。选址禁止在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护区，不能任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡下浪涧村，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，不涉及水土保持区、水土流失敏感区等，项目选址不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线相符性分析 本次评价引用繁峙县2020年例行监测数据进行评价分析，SO2、NO2、CO、O3浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、PM10超标。近年来繁峙县政府通过关停高耗能高污染企业、全区居民煤改电等大气污染综合治理措施，环境空气质量逐年好转。本次评价委托检测公司对项目下风向进行了环境空气质量现状监测，根据环境空气质量现状监测结果表明，本项目下风向TSP最大浓度为0.285mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，该区域环境质量较好；根据收集的定襄桥监控断面水质资料，该断面三年以来水质不断改善，2020年定襄桥断面化学需氧量、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值要求，说明该段地表水质量较好。本项目生产废水循环使用不外排，生活污水收集后泼洒抑尘，不会对地表水环境造成影响；根据噪声监测结果，昼间监测值范围在47.3~48.5dB（A）之间，夜间监测值范围在39.4~40.8dB（A）之间，昼间和夜间噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。 本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各污染物可达标排放，本项目建成后对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目生产过程中所用的资源主要为电能和水，符合当地资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 本项目所在地无环境准入负面清单。本次对照产业政策进行分析，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类项目，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、其它政策符合性分析 （一）与环办[2014]30号文件符合性分析 本项目与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）文件符合性分析见表1-1。 表1-1 环办[2014]30号文件符合性分析 文件要求 符合性分析 一、发挥规划环境影响评价的调控、引领和约束作用，做好与相关战略环境评价的衔接。以促进大气污染物减排，改善环境空气质量为重点，充分考虑大气环境承载力，进一步优化石化、火电、煤炭、钢铁、有色、水泥等重点产业、产业园区和城市总体规划的规模、布局、结构。 依法科学开展规划环境影响评价，全面分析评估规划实施后对重点区域环境空气质量的影响，对环境影响评价结论达不到区域环境质量标准要求的规划，应当对规划内容提出优化调整建议，并采取有效的环境影响减缓控制措施。 严格落实规划与建设项目环境影响评价的联动机制。凡未开展或未完成规划环境影响评价的，各级环境保护行政主管部门不得受理规划所含建设项目的环境影响评价报批申请。规划环境影响评价结论应当作为审批建设项目环境影响评价文件的依据。 本项目属于一般工业固体废物综合利用，不属于石化、火电、煤炭、钢铁、有色、水泥等重点产业项目。本项目采取了严格的大气污染措施，原料库、成品库、废渣库及生产车间全封闭，生产过程中各产尘点通过设置集气罩和布袋除尘器处理后，各大气污染物能够达标排放，污染物排放量较小，对环境空气的影响较小，本项目建设不违背文件要求 二、实行重点区域、重点产业规划环境影响评价会商机制。京津冀及周边地区、长三角地区编制的以石化、化工、有色、钢铁、建材等为主导的国家级产业园区规划，山西省、内蒙古自治区编制的煤电基地规划，其规划环境影响报告书应当进行区域内省际会商；珠三角地区重点产业和产业园区规划的环境影响报告书应当进行省内会商。 规划编制机关在向环境保护行政主管部门报送环境影响报告书前，应当以书面形式征求相关地方政府或有关部门的意见，并根据会商参与各方提出的意见，对规划及规划环境影响报告书内容进行修改完善。环境保护行政主管部门在召集审查规划环境影响报告书时，应当邀请参与会商的地方政府或有关部门代表参加审查小组，会商意见及采纳情况作为审查的重要依据。省级重点产业和产业园区规划的环境影响报告书参照上述方式进行会商。 本项目属于一般工业固体废物综合利用，不属于石化、火电、煤炭、钢铁、有色、水泥等重点产业项目，编制环境影响报告表。本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡下浪涧村东北840m，不属于重点区域，占地属于建设用地。本项目建设不违背文件要求 三、严格把好建设项目环境影响评价审批准入关口 （一）严格控制“两高”行业新增产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。产能严重过剩行业建设项目和城市主城区钢铁、石化、化工、有色、水泥、平板玻璃等重污染企业环保搬迁项目须实行产能的等量或减量置换。 （二）不得受理城市建成区、地级及以上城市规划区、京津冀、长三角、珠三角地区除热电联产以外的燃煤发电项目，重点控制区除“上大压小”、热电联产以外的燃煤发电项目和京津冀、长三角、珠三角地区的自备燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 （三）不得受理地级及以上城市建成区每小时20蒸吨以下及其他地区每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉项目。 （四）实行煤炭总量控制地区的燃煤项目，必须有明确的煤炭减量替代方案。新改扩建煤矿项目，必须配套煤炭洗选设施。 （五）排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。 本项目属于一般工业固体废物综合利用，不属于“两高”行业、燃煤发电项目，本项目不建锅炉，大气污染物只涉及颗粒物，原料库、成品库、废渣库及生产车间全封闭，生产过程中各产尘点通过设置集气罩和布袋除尘器处理后，各大气污染物能够达标排放，污染物排放量较小，对环境空气的影响较小。本项目建设不违背文件要求 四、强化建设项目大气污染源头控制和治理措施 （一）火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工和燃煤锅炉项目，必须采用清洁生产工艺，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施。 （二）重点控制区新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工以及燃煤锅炉项目，必须执行大气污染物特别排放限值。 （三）石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。 （四）改扩建项目应当对现有工程实施清洁生产和污染防治升级改造。加快落后产能、工艺和设备淘汰，集中供热项目必须同步淘汰供热范围内的全部燃煤小锅炉。 （五）对涉及铅、汞、镉、苯并（a）芘、二噁英等有毒污染物排放的项目和执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的区域排放细颗粒物及其主要前体物的项目，应对相应污染物进行评价，并提出污染减排控制措施。 本项目属于一般工业固体废物综合利用，不属于火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工和燃煤锅炉项目等行业项目。本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡下浪涧村东北840m，不属于重点区域。本项目大气污染物只涉及颗粒物，原料库、成品库、废渣库及生产车间全封闭，生产过程中各产尘点通过设置集气罩和布袋除尘器处理后，各大气污染物能够达标排放，污染物排放量较小，对环境空气的影响较小。本项目建设不违背文件要求 （二）与《山西省水污染防治条例》文件符合性分析 本项目厂址南距滹沱河南450m，属于一般工业固体废物综合利用类项目，占地类型属于工业用地，不属于《山西省水污染防治条例》文件中的焦化、化工、制药、造纸、印染、农副食品加工、酒和饮料制造、制革、电镀、有色金属、煤炭采选、黑色金属采选等重点行业和危险化学品仓储设施。目前，滹沱河两岸实施退耕还林还湿，建设植被缓冲带和隔离带的范围尚未确定。本项目大气污染物只涉及颗粒物，原料库、成品库、废渣库及生产车间全封闭，生产过程中各产尘点通过设置集气罩和布袋除尘器处理后，各大气污染物能够达标排放。本项目生活污水水质简单，就地泼洒抑尘；生产废水全部进入沉淀池，经沉淀后的上清液进入清水池返回生产循环使用不外排。全厂废水不外排。本项目的建设和厂址选择符合《山西省水污染防治条例》文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目位于山西省繁峙县金山铺乡下浪涧村东北840m，总占地面积32400m2，主要建设工程包括生产车间、原料库、成品库等配套设施，建设项目工程内容组成见下表。 表2-1 工程主要建设内容 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 全封闭彩钢结构，建筑面积600m2（30m×20m×6m），包括破碎、棒磨、磁选、摇床分选等环节，主要设备有破碎机、棒磨机、磁选机、摇床等，配备若干皮带输送机 新建 辅助工程 办公区 设260m2办公区，主要为职工办公休息区 新建 沉淀池 1座，容积20m3（3.3m×3m×2m） 新建 清水池 1座，容积20m3（3.3m×3m×2m） 新建 事故池 1座，容积30m3（5m×3m×2m） 新建 储运工程 原料库 全封闭彩钢结构，面积1000m2（40m×25m×5m），存放转炉废渣 新建 成品库 全封闭彩钢结构，面积300m2（20m×15m×5m），存放渣钢（本项目产品） 新建 废渣库 全封闭彩钢结构，面积1000m2（40m×25m×5m），存放未选出的尾渣 新建 物料转运 全封闭输送皮带 新建 公用工程 供暖 生产车间不供暖，办公区采用电采暖 新建 供电 电源由附近高压线引入，经变压器分配给各用电设备 新建 供水 由厂区自备水井供给 新建 环保工程 废气 破碎筛分 在封闭车间内，1套破碎筛分系统，废气采用1套集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 新建 物料输送 输送皮带全封闭，抑尘效率为95% 新建 受料坑 受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘 新建 物料堆存 原料库、成品库、废渣库均采用全封闭措施，并设置洒水装置，抑尘效率为90% 新建 废水 生产废水 设置20m3沉淀池1座，采用钢筋混凝土结构，其中混凝土采用C30P6防渗材料。废水进入沉淀池沉淀处理后，上清液进入清水池循环利用，回用于生产。 新建 生活污水 收集后用于厂区洒水抑尘 新建 初期雨水 厂区低洼处设置160m3初期雨水收集池 新建 固废 尾渣 尾渣存放于废渣库，外售综合利用 新建 废机油 设1个10m2危废暂存间，经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理 新建 生活垃圾 设2个垃圾桶，经收集后送环卫指定地点处置 新建 噪声 选用低噪声设备，厂房隔声、减震、消音措施；在厂界处建设绿化带隔声降噪 新建 绿化 厂区绿化，面积1000m2 新建 2、设备清单 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 给料机 / 1 / 2 破碎机 XHXPSJ-1800 2 3 振动筛 2 4 棒磨机 Ø4500×1830 2 / 5 磁选机 1230 2 / 6 摇床 / 2 / 7 压滤机 / 1 / 8 回水泵 / 1 / 3、主要原辅材料及产品 项目主要原辅材料用量见下表。 表2-3 项目主要原辅材料消耗表 序号 名称 单位 年用量 来源 1 废钢渣 t/a 25000 包括2种类型，分别为铸余渣和转炉渣，附近炼钢企业收购 本项目产品方案见下表。 表2-4 产品及生产规模 序号 名称 单位 年产量 备注 1 渣钢 t 4750 本项目产品，外售 2 尾渣 t 20214.125 尾渣存放于废渣库，外售综合利用 4、物料平衡分析 本项目物料平衡详见表2-5。 表2-5 物料平衡表 输入 输出 输入 数量（t/a） 输出 数量（t/a） 废钢渣 25000 渣钢 4750 尾渣 20214.125 粉尘 35.875 合计 25000 合计 25000 5、公用工程 （1）供电 本项目电源由附近高压线引入，经变压器分配给各用电设备。 （2）供热 本项目生产车间不供暖，办公区采用电采暖。 （3）给排水 ①给水系统 水源由厂区自备水井供给，能满足项目用水需求。 ②用水 本项目用水主要为生活用水、绿化用水、库房洒水及厂区洒水等。 a.生活用水 生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，职工生活用水量按照30L/d·人计，本项目劳动定员10人，即生活用水量为0.3m3/d，则年用水量为81m3/a。 b.绿化用水 本项目设置绿化面积1000m2，绿化用水参照《山西省用水定额 第1部分：农业用水定额》（DB14/T1048.1-2020），厂区绿化用水定额按900m3/(hm2•a)计，则用水量为90m3/a，0.33m3/d。 c.库房洒水 库房喷雾抑尘用水量按1.5L/m2计算，本项目原料库面积1000m2，废渣库面积1000m2，成品库面积300m2，则抑尘洒水量为3.45m3/d。 d.厂区洒水：本项目厂区道路面积约为3000m2，道路洒水0.5L/m2·次，2次/d，用水量3m3/d。 e.生产用水 本项目生产用水主要为棒磨、摇床分选工序用水，物料经磁选后，选出的物料约为4990吨，因此进入摇床分选工序的物料量为4990吨。本项目综合生产用水量参考《铁矿采选行业系数手册》中续11表，工业废水量为0.380标立方米/吨-产品，则本项目年废水量为1896.2m3/a，日废水量为7.02m3/d。经摇床分选出的废渣经压滤机处理后含水率在10%以下，且棒磨、摇床分选过程中会发生损耗，损耗量为水量的1%，废水产生系数按0.89计算，则本项目日用水量为7.89m3。 本项目废渣经压滤脱水后，废水全部进入沉淀池，沉淀后的上清液进入清水池返回生产循环使用，沉淀池蒸发损失量按水量的10%计算，蒸发损失量为0.70m3/d，废渣带走约0.80m3/d，返回生产循环使用的水量为6.32m3/d，因此新鲜水补水量为1.57m3/d。 ③排水系统 污水：该项目的废水主要为生活污水和生产废水。 a.职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.24m3/d，年排水量为64.8m3。职工生活污水就地泼洒抑尘，职工大小便由旱厕收集，定期清淘至农田施肥。 b.生产废水 根据上述分析，本项目废水量为7.02m3/d，废水全部进入沉淀池，经沉淀后的上清液返回生产循环使用不外排。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员及技术人员2人，生产线工人8人，于厂区附近村庄招聘。 工作制度：年工作270天，实现两班工作制，每班8小时。 7、厂区平面布置 项目占地32400m2，主要建设的内容有生产车间、原料库、成品库、废渣库、辅助工程等。其中，生产车间位于厂区中南部，原料库位于生产车间北中侧，成品库位于生产车间西侧，废渣库位于生产车间西北侧，办公区位于厂区北侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目废旧再生资源含废钢渣，主要仅进行回收分拣、破碎和磁选，不从事再生加工。 （1）人工分拣 外购废钢渣计量入厂后先进行人工拣选分类，将不易破碎的超长、超厚、超粗物料捡出。 （2）一次筛分 人工分拣后的物料输送至振动筛（150mm），筛分出＞150mm的物料输送至磁选机进行磁选，分选出产品渣钢送往产品库，未被磁选的物料进入破碎机破碎；＜150mm的物料，直接进入振动筛（50mm）进行二次筛分。 （3）破碎 上步中未被磁选的物料通过皮带输送机，经提升进入锤式破碎机破碎，破碎后物料由输送机送至磁选系统，锤式破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的，锤式破碎机工作时，电动带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速会转你的锤头冲击、剪切撕碎物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，在转子下部，设有筛板，破碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛板尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击研磨，直至破碎至所需出料粒度。破碎合格后（粒径＜150mm）的物料全部进入振动筛（50mm）进行二次筛分。 （4）二次筛分、棒磨、二次磁选 物料经振动筛（50mm）进行二次筛分，筛分出＞50mm的物料输送至棒磨机进行棒磨，同时加入少量清水；棒磨机出料与振动筛（50mm）筛分出的＜50mm的物料一起进入磁选机进行二次磁选；磁选出的物料约4990吨，进入摇床分选；未被磁选的尾渣，送往尾渣库。 （5）摇床分选 经二次磁选后的物料进入摇床。摇床分选是一个倾斜的床面上借助机械的不对称往复运动和薄层斜面水流等的联合作用，使物料在床面上松散、分层、分带，从而使物料按密度不同来进行分选的过程。摇床有一个倾斜的床面，沿纵向在床面上设有槽沟，摇床的一端装有传动机构，带动床面沿纵向做不对称的往复摇动，床面呈1.5~5度向尾矿侧倾斜，矿浆与冲洗水从床面坡度高的一侧给入，物料在床面上受到纵向摇动与横向水流的作业，使物料按密度和粒度分层并沿床面不同方向移动，呈现有规律的扇形分带，并分别从床面的不同区域排出床外。 经摇床选出的产品渣钢送至成品库；废渣含水率较高，本项目配套压滤机，废渣经压滤后含水率在10%以下，经过压滤后的废渣约为300吨，送至废渣库，尾水进入沉淀池沉淀循环使用。 产污环节分析： 1、废气 （1）物料输送粉尘； （2）受料坑粉尘； （3）破碎筛分粉尘； （4）物料堆存粉尘。 2、废水 （1）生产废水； （2）职工人员生活污水； （3）初期雨水。 3、噪声 运营期的噪声主要为机械设备运行和运输车辆产生的噪声等。 4、固体废物 （1）职工的生活垃圾S1； （2）尾渣S2； （3）废机油S3。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，没有与项目有关的原有环境污染问题。本项目占地为废弃的选矿厂，土地性质属于建设用地。目前，选矿厂除办公区和一座破碎车间、3座精矿沉淀池，其它所有生产设备和厂房均已拆除。本项目仅利用选矿厂的办公设施，其余厂房设备全部拆除。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，标准值见下表； 表3-7 大气污染物综合排放限值（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 120 3.5（15m） 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 2、噪声 本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-8。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 评价标准（Leq：dB（A）） 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号），其中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 山西省实施总量控制的主要污染物包括：COD（化学需氧量）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘及工业粉尘。 经核算，本项目建议申请总量指标为粉尘0.43t/a。 2021年5月31日，忻州市生态环境局繁峙分局出具总量核定表，核定该项目污染物排放总量指标为：粉尘0.43t/a。 本项目满足总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 工程施工影响范围主要位于场地范围内，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放及场地挖填对场址所属区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。 1、大气环境影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小，由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。根据《山西省大气污染防治2018行动计划》要求，施工期主要扬尘污染防治措施如下： ①建筑施工场地做到6个100%，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 ②对易产生扬尘的建筑材料，例如砂子、石灰、水泥等应密闭储存和遮盖防尘布； 对施工厂区定期洒水抑尘，对施工场地裸地应洒抑尘剂； ③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，无密闭车斗时车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用篷布遮盖。 通过以上措施可大大减少堆场扬尘的发生量，对周围环境不会造成大的影响。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内，且由于作业时间短，并随施工的完成而消失。因此，施工机械尾气对环境空气影响小。 综上，施工期扬尘和机械尾气在采取环保措施的基础上，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，主要为少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。 3、声环境影响分析 从噪声污染角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有振捣棒、电锯等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有吊车、升降机等。 为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到： （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； （2）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解； （3）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； （4）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。 （5）高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； （6）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。 （7）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （8）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障。 4、固体废物环境影响分析 施工期的固体废物主要来源于施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的少量的生活垃圾。建筑垃圾统一清运到指定垃圾处理场处理。生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。 5、生态影响分析 施工期环境影响主要为场地挖填对土地扰动作用，植被破坏，短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。评价要求合理划定施工范围，严格控制开挖面和开挖量，对施工期土方进行苫盖等，施工期结束后对厂区进行硬化、绿化。施工期对生态的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要有物料输送粉尘、受料坑粉尘、破碎筛分粉尘、物料堆存粉尘等。 1.1废气源强估算及处理措施 1）物料输送粉尘 废钢渣由铲车推送至受料坑后，由给料机连续给料，经输送皮带输送至磁选机，在废钢渣输送过程中会产生一定量的粉尘，类比同类型项目，无组织粉尘量按照输送量的0.015‰计算，则无组织粉尘量产生量为0.375t/a，输送皮带全封闭，抑尘效率为90%，处理后无组织粉尘量为0.04t/a。 无组织粉尘产生量=0.015‰×25000t/a=0.375t/a； 输送皮带全封闭，抑尘效率为90%。 无组织粉尘排放量=0.375t/a×（1-90%）=0.04t/a。 2）受料坑粉尘 废钢渣经铲车推送进受料坑会产生一定量的粉尘。受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘，由于物料落差小，会有少量无组织粉尘排放，对周围环境影响小。 3）破碎筛分粉尘 本生产线设置1套破碎筛分系统，使物料达到磁选粒径要求。破碎筛分过程中产生的粉尘量按0.72kg/t产品计算，破碎筛分工序物料量为25000t/a，则磁选筛分工序粉尘产生量为18.0t/a。原料由铲车投料至上料口，上料口尺寸约为3.0m×1.6m，上料和破碎筛分过程中会产生粉尘。评价要求在上料口（2.0m×1.5m）、破碎机上方（1.2m×1.2m）、振动筛上方（2×1.2m×1.2m）设置集气罩，废气经集气罩收集后经过管道连接到1套布袋除尘器进行除尘。除尘器风量10000m3/h，除尘器滤袋面积280m2，过滤风速0.6m/min，出口浓度颗粒物能够控制在10mg/m3以下，集气罩收集效率按95%计。处理后废气分别由15m高排气筒（1#）外排。 有组织粉尘产生量=0.72kg/t×25000t/a×10-3×95%=17.10t/a； 废气排放量=10000m3/h×270d/a×16h/d=43200000m3/a； 有组织粉尘排放量=10mg/m3×43200000m3/a×10-9=0.43t/a； 无组织粉尘产生量=0.72kg/t×25000t/a×10-3×（1-95%）=0.9t/a； 破碎筛分工段设置在全封闭车间内，无组织粉尘抑尘效率98%。 无组织粉尘排放量=0.9t/a×（1-98%）=0.02t/a。 粉尘经布袋除尘器处理后，工业粉尘排放浓度为10mg/m3，15m高排气筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。 4）物料堆存粉尘 物料堆存粉尘包括两部分，即装卸扬尘和堆存起尘，起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公式如下： ①堆存扬尘： Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07) 式中：Q1——堆场起尘量，(mg/s)； W——物料湿度，(%)； ω——空气相对湿度，(%）； S——堆场面积，(m2)； U——起尘风速，(m/s)。 项目原料、成品、尾渣装卸均在全封闭的库房内进行，项目设置原料库40m×25m，原料库面积为1000m2，物料堆高按平均3m计算，则原料库有效库容约1000m3，可容纳原料钢渣（密度按3.12g/cm3计）质量3120t；设置成品库20m×15m，成品库面积为300m2，物料堆高按平均2m计算，则成品库有效库容约200m3，可容纳成品渣钢（密度按5.5g/cm3计）质量1100t；设置废渣库40m×25m，废渣库面积为1000m2，物料堆高按平均3m计算，则废渣库有效库容为1000m3，可容纳尾渣（密度按3g/cm3计）质量3000t；原料库、成品库、废渣库均为全封闭的彩钢结构，库房地面均进行硬化。本项目年处理废钢渣2.5万吨，本项目年工作270天，则日处理废钢渣约92.59t，则本项目原料库可容纳约33天的废钢渣原料存储量；日产渣钢约17.59t，则成品库可容纳约62天的成品存储量，产品为袋装，不产生堆存粉尘；日产尾渣约74.87t，废渣库可容纳约40天的尾渣存储量。 严禁原料、产品、尾渣露天堆放。 本项目原料库和废渣库储存面积均为1000m2进行计算，空气相对湿度取60%，料堆启动风速取2.1m/s，物料含水量为3%。原料库和废渣库均采用全封闭库房，无组织粉尘抑尘效率98%。经计算，原料库和废渣库堆放无组织粉尘排放量分别为0.09t/a、0.09t/a，原料库和废渣库堆放无组织粉尘排放总量为0.18t/a。 ②装卸扬尘 Q2=98.8/6·M·e0.64U·e-0.27·H1.283 Q2——汽车卸料起尘量，g/次； U——平均风速，m/s； M——汽车载重量，t； H——装卸高度，(m)； 项目原料装卸量为2.5万t/a，产品为袋装不产生粉尘，废渣装卸量约2.02万t/a，汽车载重量为20t/辆，平均风速取2.1m/s，卸车高度为2m，原料库和废渣库均采用全封闭库房，无组织粉尘抑尘效率98%。经计算，原料库和废渣库汽车卸料起尘量分别为0.12t/a、0.05t/a，原料库和废渣库汽车卸料起尘量总量为0.17/a。 环评要求，原料库、成品库、废渣库均采用全封闭措施，并设置洒水装置，抑尘效率可达98%以上，项目物料堆存扬尘产生量为0.35t/a。 5）车辆运输 运输车辆会产生道路扬尘，起尘量采用以下公式进行计算： 式中：Qp——道路扬尘量，(kg/km·辆); Q′p——总扬尘量，(t/a); V——车辆速度，(20km/h); M——车辆载重，(t/辆)；20t/辆 P——路面灰尘覆盖率，0.1kg/m2 L——运距，(km)，（考虑项目原料库至水泥路，按1.0km计算）； Q——运输量，(t/a)，（考虑进出物料，按进、出总计5万t/a计算）。 根据计算，本项目运输扬尘量为0.97t/a。 根据现场调查，物料运输道路主要为乡村水泥硬化路面，路面灰尘量较小，建设单位定期对易起尘路段进行洒水抑尘，并全部使用全封闭运输车辆，减速慢行，运输扬尘量可得到有效控制。为进一步减少车辆运输扬尘，厂区内地面及运输道路采用水泥硬化。采取以上措施后，无组织排放量可降低80%，则无组织粉尘排放量为0.19t/a。 1.2废气排放情况 本项目废气污染物产排情况见表4-1。 表4-1 废气污染物产排情况 污染源 污染因子 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 物料输送 颗粒物 0.375 无组织 0.04 无组织 破碎筛分 颗粒物 17.1 324 0.43 10 颗粒物 0.9 无组织 0.02 无组织 受料坑 颗粒物 少量 / 少量 / 物料堆存 颗粒物 17.5 无组织 0.35 无组织 本项目污染物排放量核算表见表4-2，大气污染物年排放量核算表见表4-3。 表4-2 污染物排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 浓度限值（mg/m3） 年排放量（t/a） 1 物料输送 粉尘 输送皮带全封闭，抑尘效率为90% 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 厂界1.0 0.04 2 受料坑 粉尘 受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘 厂界1.0 少量 3 破碎筛分 粉尘 在上料口（2.0m×1.5m）、破碎机上方（1.2m×1.2m）、振动筛上方（2×1.2m×1.2m）设置集气罩，废气经集气罩收集后经过管道连接到1套布袋除尘器进行除尘。除尘器风量10000m3/h，除尘器滤袋面积280m2，过滤风速0.6m/min，集气罩收集效率按95%，效率99.5%，经15m排气筒（D=0.5m）排放 120 0.43 厂界1.0 0.02 4 原料库 粉尘 采用全封闭措施，抑尘效率为98% 厂界1.0 0.35 5 成品库 粉尘 采用全封闭措施，产品袋装，不产生粉尘 6 废渣库 粉尘 采用全封闭措施，抑尘效率为98% 排放总计 颗粒物 0.84 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 排放形式 1 粉尘 0.43 有组织 2 粉尘 0.41 无组织 本项目在采取评价要求的环保措施以后，大气污染物可达标排放，建设项目对大气环境的影响是可以接受的。 2、废水 本项目废水主要为生活污水、生产废水和初期雨水。 2.1废水排放源强 ①生活污水 职工日常污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.24m3/d，年排水量为64.8m3。职工生活污水就地泼洒抑尘。 ②生产废水 根据公用工程分析，本项目废水量为7.02m3/d，废水主要污染物浓度为：SS、CODcr等，废水全部进入沉淀池，经沉淀后的上清液进入清水池返回生产循环使用不外排。 ③初期雨水 厂区地势低洼处设置初期雨水收集池一座，初期雨水容积按项目所在区域暴雨流量公式下面公式计算： 其中：Q——设计雨水流量（L/s） q——设计暴雨强度（L/S·公顷） φ——径流系数（取0.9） f——汇水面积（项目占地面积1hm2） T为重现期，单位:年，本次计算取T=2年； t——收集时间（15分钟） 根据以上公式计算得出15分钟最大降雨量为152.76m3，厂区初期雨水收集池容积为160m3，能够满足初期雨水收集要求。项目场地初期雨水收集后，在初期雨水收集池中沉淀，用于道路洒水抑尘，可保证初期雨水不外排。 综上所述，本项目生活污水水质简单，就地泼洒抑尘；生产废水全部进入沉淀池，经沉淀后的上清液进入清水池返回生产循环使用不外排。全厂废水不外排，对水环境影响较小。 |

##### 表4-4 废气污染物排放源信息一览表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 排放形式 | 治理设施 | 污染物排放 | 排放口基本情况 | 监测要求 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 名称 | 处理能力 | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 | 排放浓度（速率） | 排放量t/a | 排放口高度，内径，温度 | 编号 | 名称 | 类型 | 地理坐标 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |  |
| 1 | 物料输送 | 颗粒物 | 0.375 | / | 无组织 | 全封闭输送皮带 | / | / | 90% | 是 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | 厂界 | 颗粒物 | 1次/1年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中标准限值 |
| 2 | 受料坑 | 颗粒物 | / | / | 无组织 | 受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 厂界 | 颗粒物 | 1次/1年 |  |
| 3 | 破碎筛分 | 颗粒物 | 17.1 | 10000 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器 | / | / | 99.5% | 是 | 10 | 0.43 | 15m 0.5m 20℃ | DA001 | 破碎筛分废气排放口 | 一般排放口 | E113°38′93.261″，N39°18′ 9.772″ | 排气筒上 | 颗粒物 | 1次/1年 |  |
| 4 | 原料库、成品库、废渣库 | 颗粒物 | 17.5 | / | 无组织 | 均为全封闭库房 | / | / | 98% | 是 | / | 0.35 | / | / | / | / | / | 厂界 | 颗粒物 | 1次/1年 |  |

##### 表4-5 废水污染物排放源信息一览表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 排放形式 | 治理设施 | 废水排放量 | 污染物排放 | 排放口基本情况 | 监测要求 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 名称 | 处理能力 | 治理工艺 | 治理效率 | 是否为可行技术 |  | 排放浓度 | 排放量t/a | 排放去向及排放规律 | 编号 | 名称 | 类型 | 地理坐标 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |  |
| 1 | 生活污水 | pH | 主要为洗漱废水，水质简单 | 就地泼洒抑尘，不排放 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 就地泼洒抑尘，不排放 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产废水 | SS | 沉淀池沉淀 | 回用于生产，不排放 | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | 经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不排放 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  | / | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1工程噪声源及源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有破碎机、筛分机、磁选机、棒磨机、筛选机等设备产生的噪声等。这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为70～90dB(A)。项目拟通过采取基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减15～25dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见下表。 表4-6 项目主要噪声源的声压级 单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声值 dB(A) 排放方式 控制措施 治理后排放量dB(A) 1 破碎机 80～95 连续 置于室内，厂房墙面安装吸声材料，选用低噪设备，加强管理 65 2 筛分机 80～90 连续 65 3 磁选机 80～90 连续 65 4 棒磨机 90~100 连续 75 5 筛选机 85~95 连续 70 3.2噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，噪声控制措施如下： ①将主要设备噪声设备置于室内，充分利用厂房的隔声作用防止噪声外泄； ②对振动较大的设备采取防振减噪措施，如设置减振基础、安装橡胶弹簧等； ③对于主要噪声设备，进货时选择低噪声设备，减少噪声源强； ④加强厂房的隔声措施，例如，厂房维护材料采用强隔音彩板、双层塑钢门窗等； ⑤在厂界四周、道路两侧、生产装置周围种植阻噪、吸噪效果较好的绿化带。 通过采取以上措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，并且本项目厂界50m范围内没有声环境保护目标。本项目生产噪声不会对环保目标造成影响。 环评要求对厂界四周进行噪声监测，昼夜各1次，1季度监测1次。 4、固体废物 本项目在生产过程中产生的固体废物有生活垃圾、废渣以及废机油等。 1）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，年工作270天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.35t/a。厂区设垃圾箱，生活垃圾收集后交环卫部门处理，并做到日产日清。 2）尾渣 本项目年处理2.5万吨废钢渣，根据本项目生产工艺，项目处理2.5万吨废钢渣可得到4750吨渣钢，根据物料平衡，经磁选过程产生的尾渣约为20214.125吨，产生的尾渣存放于废渣库，定期外售利用。 3）废机油 项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，危险特性为T、I。本项目机油的用量约为0.01t/a，设备运行过程中会损耗一部分，机油需半年更换一次，项目产生的废机油量约为0.01t/a，危废间暂存，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。厂区西南侧设10m2危险废物暂存间一座。 表4-7 项目危险废物汇总表 序 号 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 产生 量t/a 产生工序 及装置 形 态 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900- 249-08 0.01 机械设备运行及维修 液态 废矿 物油 1次/ 半年 T，I 分别收集至专 用桶中，贴标 签送危废暂存 间，定期送有 资质单位处理 危险废物的防治措施： ①危险固体废物收集 危险废物采用密闭防泄漏的容器进行盛装，容器表面应张贴危废警告标志，并标明危废种类及贮存时间，危险废物设施应由专人看管。危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器收集。环评要求危废收集应该满足以下要求： A、应当使用符合标准的容器盛装危废； B、装载危废的容器和材质要满足相应的强度要求； C、装载危险废物的容器必须完好无损； D、装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； E、禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装，盛装容器要贴上危险废物分类专用标签。 ②危险固体废物暂存 经现场勘察，本项目在厂区南侧建设一座危废暂存库，面积为10m2。 危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求建设和维护使用，危险废物暂存地要设立危险废物标志。库房应采取防渗漏措施，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施并配备消防设备。危险废物暂存库的设计原则： A、危废暂存库采取防渗、防雨、防盗等措施，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 B、暂存间的地面设置导流槽、集液池； C、地面与裙脚按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的要求对危险废物贮存间地面进行硬化及防渗处理； D、危废暂存间设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； E、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 F、定期对贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-8。 表4-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 (设施)名称 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废 暂存间 废矿物油 HW08 废矿物油和 含矿物油废物 900- 249-08 机械设备运 行及维修 10m2 分别收集至专 用桶中，贴标 签送危废暂存 间，定期送有 资质单位处理 废收集 桶200kg 6 个月 ③危险固体废物的转运 联单、台账管理：危险固体废物累计一定数量后应及时转运，本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局令第5号)中相关要求进行管理，建设单位务必设置专人加强对危险废物的管理，设专职人员负责危废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中的安全防护工作；负责有关危废登记和档案资料的管理，负责及时分析和处理危废管理中的其它问题。收集时必须注意仔细登记并在包装上作仔细说明、注明，封装前检查是否过量，扎口结实，并做好登记和说明，在交接时作好交接、登记，严防遗失。严格按照危险废物相关的收集、暂存、处理处置规范执行，严禁混入生活垃圾排放，避免随意转移处置。 运输：本项目危险废物统收集后采用专用的的运输车辆交有相应危险废物处置资质的废油回收处理单位集中处理。运输车辆需要有特殊标志，危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 本次评价根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的规定，对项目危险废物的收集、储存运输及转移均提出要求。本项目产生的危险固废得到合理处理，严格控制运输、贮存环节，评价要求危废暂存间区域进行防渗，作为重点防渗区，具体防渗措施：钢筋混凝土池体，底厚壁厚均为300mm，内侧刷防渗耐磨涂层，底层及侧壁混凝土外侧铺设土工膜，基础土层经强夯处理。 综上所述，建设单位在强化固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化，避免产生二次污染的情况下，采取以上措施后，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行，对周边环境影响较小。 5、地下水及土壤 为了确保项目地下水以及土壤环境的安全，非正常状况下，污染物直接进入地下水含水层或土壤环境，可能对地下水和土壤环境造成影响。 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。项目场地防渗分区技术要求详见表4-9。 表4-9 分区防渗防控技术要求 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 1 危废暂存间 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 2 生产车间 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 3 原料库 4 成品库 5 废渣库 6 沉淀池 7 雨水收集池 综上所述，本项目在严格采取上述污染治理措施及防渗措施后，不会对区域地下水和土壤环境造成影响。 6、环境风险 1）环境风险分析 造成地下水影响的风险源为危废暂存间，假定废机油包装桶破裂，造成废机油泄漏，且危废暂存间未进行防渗处理，则产生的废机油会下渗，对区域地下水造成影响。 2）风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修； ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ⑤及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放。 （2）应急处置 废机油泄漏处置；a.对包装容器进行堵漏，切断泄漏源；b.及时更换包装容器；c.采用吸油毡对废油进行处理，并及时将处理后的废物交有资质单位处置。 3）风险分析结论 综上所述，项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。 7、生态 本项目占地为废弃的选矿厂用地，土地性质属于建设用地，本建设项目不新增用地，故不开展生态现状调查和影响分析。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不开展电磁辐射影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料输送 | 粉尘 | 输送皮带全封闭，抑尘效率为90% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 受料坑 | 粉尘 | 受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘 |  |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 在上料口（2.0m×1.5m）、破碎机上方（1.2m×1.2m）、振动筛上方（2×1.2m×1.2m）设置集气罩，废气经集气罩收集后经过管道连接到1套布袋除尘器进行除尘。除尘器风量10000m3/h，除尘器滤袋面积280m2，过滤风速0.6m/min，集气罩收集效率按95%，效率99.5%，经15m排气筒（D=0.5m）排放 |  |
|  | 物料堆存 | 粉尘 | 原料库、成品库、尾渣库均采用全封闭措施，并设置洒水装置，抑尘效率为98% |  |
| 水环境 | 生产废水 | CODCr、SS | 本项目生产废水量为7.02m3/d，废水全部进入沉淀池，经沉淀后的上清液进入清水池返回生产循环使用不外排 | / |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 本项目生活污水排放量约为0.24m3/d，收集后用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区低洼处设置160m3初期雨水收集池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
|  | 运输车辆 |  | 禁止鸣笛、限值车速 |  |
| 固体废物 | 尾渣存放于废渣库，定期外售利用；设1个10m2危废暂存间，废机油经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理；设2个垃圾桶，生活垃圾经收集后送环卫指定地点处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，设置分区防渗 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

综上所述，繁峙县德立再生资源回收有限公司2.5万吨/年再生资源回收、加工建设项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，污染物能够达标排放，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.43t/a | / | 0.43t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.35t/a | / | 1.35t/a | 0 |
|  | 尾渣 | / | / | / | 20214.125t/a | / | 20214.125t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①