忻审管生态函〔2021〕168号

忻州市行政审批服务管理局

关于山西省忻府区麻港金红石矿预查项目

环境影响报告表的批复

中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队：

你单位报送的《关于〈山西省忻府区麻港金红石矿预查项目环境影响报告表〉报请审批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《山西省忻府区麻港金红石矿预查项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 你单位拟在忻府区奇村镇和原平市闫庄镇两区（市）交界地区实施山西省忻府区麻港金红石矿预查项目。本项目具体勘查内容如下：施工2个钻孔ZK01、ZK02，工作量分别为250m，总计500m；施工14条探槽，方量2000m3，开口1.2—1.5m、槽底宽度不小于0.8m，探槽深度一般不超过3m。项目总投资129.1万元，其中环保投资25万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期大气污染防治措施。施工场地扬尘采取定期洒水，裸露地表和多余表土覆盖防尘网等措施；物料裸露部分实施苫盖，运输车辆加盖蓬布并严格控制和规范车辆运输量、运输方式和运输路线。

2、严格落实施工期水污染防治措施。钻井泥浆排入泥浆池中，在泥浆池和泥浆水渠中设置沉淀池，将捞出的固体岩粉放置在铺有不透水塑料布的池坑中，最后对其进行综合处理；在泥浆池和泥浆通道中全程铺设不透水的塑料布或土工布，减少泥浆渗入土壤，提高水资源循环利用率；办公区产生的少量生活污水经化粪池沉淀后，做到及时清运，不得随意外排。

3、严格落实施工期噪声污染防治措施。钻井设备选取高效低噪声设备，对位置相对固定的高噪声机械设备安装减震垫层，对动力机械设备进行定期的维修、养护；保证建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

4、严格落实施工期固体废物污染防治措施。钻井过程中会产生少量的泥浆，设置泥浆池，进行综合处理；办公区生活垃圾设封闭式垃圾收集桶统一收集，定期送当地环卫部门要求的地点统一处理。

5、严格落实生态环境保护措施。施工前对探矿作业区域进行表土剥离，厚度约20cm，结束后将剥离表土还原作为植被恢复及绿化用土，保护地表熟土资源；探矿结束后及时对探矿口（钻井、探槽）进行封场，并设置明显标识，对现场进行土地复垦。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局忻府分局和原平分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2021年12月16日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局忻府分局，忻州市生态环境局原平分局，山西霆星科技有限公司